Tema 2
Olaru Gabriel Iulian
- 324CC-

Date.

grupa = 324CC
m=16
VDD=12V
Vi=7V
t r min = 15 + m = 31nS
t f min = 20 + m = 36nS
t HD; STA min = 20 + 4m = 84nS
t HD; DAT min = 50 + 4m = 114nS
t HIGH min = 300nS
t LOW min = 600nS

I.
Avand in vedere specificatia protocolului de comunicatie I2C, vom defini conditia de START ca fiind o tranzitie din HIGH in LOW a liniei SDA, atata timp cat linia este HIGH. Vom defini conditia de STOP cu o tranzitie din LOW pe HIGH a liniei SDA, atata timp cat linia SCL este pe HIGH.
Linia SDA trebuie sa ramana constanta atata timp cat SCL este pe high pentru a transmite un bit.
t HD; DAT reprezinta timpul in care linia SDA trebuie sa isi pastreze valoarea dupa ce linia SCL va trece in LOW.
t HD; STA reprezinta timpul de tranzitie in LOW a liniei SDA si iesirea din starea HIGH a liniei SCL, pentru aparitia unei conditii de START.
Avand in vedere conditiile impuse asupra liniei SDA si factul ca
 tHD; STA , tHD; DAT , tf , tr << t LOW t HIGH , perioada de caeas nu este influentata de tHD; STA tHD; DAT
Astfel, vom avea:
fscl = {1} over { t low + t high + t r + t f} = frecventa de deas a protocolului I2C
Inlocuind timpii cu valorile minime se va optine frecventa maxima.

fscl max = {1} over {600 + 300 + 31 + 36} = 1 over 967 = 1034 MHz
II.
Deoarece poarta CMOS este ideala, nu are timp de propagare. Pragul logic se va situa la 6V pentru ca alimentarea acestuia se face la 12V.
6V reprezinta 85,7% din amplitudinea semnalului SCL. Considerand cresterea semnalului SCL ca fiind liniara si stiind ca t r este intervalul de timp in care semnalul SCL se situeaza intre pragurile de 30% si 70% putem calcula timpul de crestere astfel:

40% … t r
85,7% … t r GATE
=> t r GATE = {85.7} over {40} t r = 66.4175 nS

40% … t f
14,3% … t f GATE
=> t f GATE = {14.3} over {40} t r = 11.0825 nS

Astfel, vom avea:
fscl max= {1} over { t low + t high + t r gate + t f gate } = 1 over { 600 + 300 + 66.41 + 11.09} = 1 over 977.5 = 1,023 MHz